## Slide 1: Návrhy 3d tiskárny

## Slide 2: Typy tiskáren
FDM
  Tisk tavením plastové struny
  Obecně rychlá metoda (silně závisí na tiskárně a materiálu)
  Cenově nejvýhodnější výroba
  Nízké rozlišení (jednotky desetin mm)
  Přímočarý proces
  Vlastnosti závisí na materiálu, velký výběr
SLA
  Tisk vytvrzováním pryskyřice
  Dlouhý tisk
  Tiskárna potřebuje vytvrzovačku a „pračku“
  Vysoké rozlišení
  Malé díly
  Obecně horší mechanické vlasnosti
SLS
  Tisk spékání kovového prášku laserem
  Cenově vyšší stovky tisíc-nižší miliony

## Slide 3: Hlavní parametry
  Teplotní rozsah
  Typ extruderu (bowden feed/direct drive)
  Zapouzdření
  Tisková plocha
  Náročnost obsluhy a údržby
  Výběr materiálů
  Rychlost tisku
  AMS/nozzle swap systém
  Materiál podložky
  Systém pro zarovnání podložky
  SW vybavení (detekce problémů, kompenzace vibrací, zasíťování,…)

## Slide 4: Materiály
Základní
  PLA
  PETG
  ABS
  TPU
  HIPS
  PVA
Průmyslové
  Nylon
  Polykarbon
  ASA
  PETG-CF/GF
  Nylon-CF/GF

## Slide 5: Požadavky materiálů

## Slide 6: Vybrané značky
Prusa – česká značka, open source, vysoká kvalita tisku, vysoká cena, vynikající podpora výrobce, standartní vybavení je „premium“ (zapouzdření, coreXY)
Bambu lab – Čína, uzavřený ekosystém, vysoká rychlost a kvalita tisku, funkční díl už z krabice, jednoduchá údržba, kvalitní HW i SW, omezená podpora výrobce, obecně nejlepší tiskárny pro běžné uživatele
Creality – Levné, silně open source

## Slide 7: Prusa adepti
Prusa MK4
Bed slinger design
„stavebnice“
Výměna materiálu s příplatkem
V základní verzi bez zapouzdření
Některé díly jsou tisknuté
19500-42000 Kč
250x210x220 mm
PRUSa XL
CoreXY design
S příplatkem výměna tiskových hlav
Částečně uzavřená s příplatkem
Velký rozměr, velká cena i v základní výbavě
53000-121000 Kč
360x360x360

## Slide 8: Bambulab adepti
Bambu lab X1C
CoreXY design
Funkční už z krabice
Extrémně user friendly
Zcela uzavřený ekosystém
Kalibrováno na Bambu materiály (s RFID čtením, offbrand materiál není problém)
SW kompenzace a ochrany
Zapouzdřeno v základu s filtry
33000-40000 Kč (rozdíl ceny dělá AMS)
256x256x256 mm
Bambu lab X1E
V základu lepší verze X1C
320 °C tryska
Aktivní výhřev vzduchu
High-grade filtry
Umožňuje tisk CF/GF materiálů a vysokoteplotních průmyslových materiálů
Podpora práce mimo cloud i v lokální síti

## Slide 9: Důležité příslušenství
Sušička filamentu, +- 2000 Kč
Extra podložky (PEI je univerzální, ale na některé materiály to chce sklo+podložky se opotřebovávají) 700-100 Kč
Trysky/hotend – dle značky Prusa +- 500, bambu +- 500, bambu hotend 1000-1200
Materiál: běžné materiály: 400-600czk/kg, průmyslové 1000-2500 czk/kg

## Slide 10: Závěr
Doporučení: X1C a nepořizovat náhradní trysky ale celý hotend (lepší servisovatelnost při ucpání trysky)
Zvážit potřebu využití Pa6-CF (cca 2000/kg) – hlavní argument pro X1E
Nově vydaná bambu lab H2D (350x320x325 mm, 1000m/s, vyhřívaná komora 65 °C, vestavěné sušení v AMS, 2 trysky, 350 °C tryska, cena od výrobce 56000 Kč s AMS), recenze vychází dnes, rozhodně stojí za zvážení